一、设备相关技术参数

根据生产设备有机废气的排放量确定：

1、综合治理的方式：活性碳箱+光氧催化废气处理设备

| 产品名称 | 配置 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000风量光氧活性炭一体机 | 60组处理器、前后两道过滤、120块活性碳砖 | 3.1m*1.2m*1.3m | 台 | 1 |
| 管道 | 镀锌板 | 直径300mm | 米 | 35 |
| 风机 | 11KW |  | 台 | 1 |
| 运费 |  |  | 次 | 1 |
| 安装 |  |  | 次 | 1 |

配置点分别为：好氧池两个、厌氧池一个、絮凝沉淀池一个。

安装要求：光氧活性炭排气口管道垂直排管高度不低于15米。

安装位置：指定位置。

2、主要设备说明

- 活性炭干式漆雾过滤箱

产品概述

活性炭是一种黑色的蜂窝砖块。主要成分为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构。具有较大的表面积（5*10mm）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。

其吸附作用是具有选择性，非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中，沸点越高的物质越容易被吸附，压越大、温度越低，浓度越高，吸附量越大，反之，减压、升温有利气体的解吸。活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收、糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂，饮用水或冰箱的除臭剂，防毒面具的滤毒剂，还可用作催化剂或金属盐催化剂的截体。

② 工作原理

设备生产过程中产生的废气经过活性炭箱，一部分大颗粒的废气被过滤，活性炭吸附法是利用活性炭作为吸附剂，把气体中的有害物质成分在活性炭庞大的固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气目的的方法。它拥有处理效率高，投资较小等优点，尤其适用于间隙式小批量生产。活性炭净化箱分进风、活性炭过滤段和出风段组成，有机废气从进风口进入箱体，净化后的达标尾气在通风机吸力下排向大气。

被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

③设计规模与废气异味处理后排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 三级 |
| 1 | 苯 | 17 | 15 | 0.90 |
| 2 | 甲苯 | 60 | 15 | 1.8 |
| 3 | 二甲苯 | 90 | 15 | 1.8 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 150 | 15 | 18 |
| 5 | 颗粒物 | 150 | 15 | 5.9 |

（1）异味净化率：≥95%；

（2）有机废气净化率：≥95%；

（3）烟囱排放高度：离地15m；

（4）净化设备系统阻力：≤300Pa；

★④供应商需在内江城区设有应急处理设施、设备的库房和营业网点。（需提供租房合同及房产证明资料）

★⑤为了医院有效规避环保相关责任，投标供应商需具有电工证、焊工证、机械员证、安全员证、环保在线监测工程师证、污水处理技术工证等基础技术人员及证书。

⑥吸风口配置点分别为：污水处理站好氧池两个、厌氧池一个、絮凝沉淀池一个。⑦安装要求：业主指定位置；供应商报安装、调试、出具合格的检测报告；设备基础：砖混结构，混凝土强度C25，长宽根据设备主机实际尺寸，厚度不低于30cm；雨棚：铝合金材质；长宽皆比设备主机实际尺寸宽50cm，高度比设备主机高出60cm。

管道走向要求：光氧活性炭排气口管道垂直排管高度不低于15米。

3、相关实施和执行标准：

  - GB16297-1996  大气污染物综合排放标准

  - HJ/T397-2007  固定污染源废气监测技术规范

  - HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

  - 《医院污水处理技术指南》（环发【2013】197号）

  - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

  - 《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005

  - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

  - 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

  - 《声环境质量标准》

  - GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》

  - GBJ88-1988《民用建筑隔音设计规范》

  - GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》

  - GB/T17249.1-1998《声学---低噪声工作场所设计》

  - DB31-982-2016城镇污水处理厂大气污染物排放标准等技术规范